# 旋挖钻机在钻孔桩施工中的应用

### 一、旋挖钻机在钻孔桩施工中的应用（论文文献综述）

景勇,秦莉斐,闪虎,李鹏毫[1]（2021）在《地铁车站深基坑围护结构施工工法比选》文中研究说明地铁车站的基坑深度、宽度均较大,围护结构施工在地铁车站施工中具有极其重要的地位。在深圳地区的地铁建设中,常用的围护结构为地下连续墙、钻孔桩加旋喷桩止水结构、咬合桩结构。通过对比3种围护结构的适用性、经济性、可靠性,明确各类围护结构的特点。在硬岩地层施工中,咬合桩围护结构具有施工效率快、抗渗性能较好、刚度较高、造价较低、施工完成质量较好的优点。

周外男[2]（2021）在《旋挖钻技术在铁路桥梁工程施工中的应用研究》文中研究指明旋挖钻技术是利用旋挖钻机进行构筑物基础成孔施工的技术。自旋挖钻技术在青藏铁路成功应用以来,在我国铁路桥梁钻孔桩基础成孔施工中被广泛采用。对旋挖钻机参数选取、钻杆和钻头配置等进行研究,给出旋挖钻机钻入地层最小加压力和破岩最小扭矩的计算公式;当扭矩确定后,应尽量选择转速高和提升能力强的钻机,以提高成孔效率。钻杆和钻头应根据成孔直径、成孔深度、地层性质等进行配置。通过商合杭铁路芜湖长江公铁大桥、杭绍台铁路椒江特大桥、巢马铁路马鞍山公铁两用长江大桥等工程实例,总结旋挖钻技术在超长桩、超大孔径桩和高强度岩石地层钻孔桩施工中的应用情况,可为类似工程施工提供借鉴经验。

赵怀亮[3]（2021）在《钻孔桩在较坚硬地层中的预成孔法施工技术》文中研究说明当用旋挖钻机在较坚硬的地层中施工时功效会大大降低,使用冲击钻机成孔不但施工进度度慢、劳动强度大,而且污染环境。赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程桥梁钻孔桩基施工中,应用预成孔的方法在较坚硬的地层中使用旋挖钻机施工,取得了较好的效果。预成孔法扩展了旋挖钻机的适用范围,可为同类工程借鉴。

钟敬凤[4]（2021）在《化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术研究》文中提出结合我国某地区一处具体工程施工案例,对公路工程施工过程中化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术的具体应用展开分析,阐述了化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术要点,包括成孔施工方法、钻机设备选型、化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工工艺流程、钻孔施工,以此有效提高公路工程建设施工质量。

杜磊,谷雨[5]（2020）在《旋挖钻孔灌注桩在云贵地区的施工组织管理探讨》文中研究说明喀斯特地貌,又称之为岩溶地貌,一直是工程建设中桩基施工的难点。而云贵地区历来是中国喀斯特地貌的代表地区,地层复杂,种类繁多,桩基施工难度较大。为了解决这些问题,在原有旋挖钻孔施工特点的基础上,汲取前人智慧,根据积累的施工经验,采取不同措施,提出一些改进方法和建议,尽量避免施工效率低、成桩困难,同时避免后续桩身出现质量通病等问题。

孙锦霞[6]（2020）在《公路工程化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术》文中提出结合工程实例,总结了化学泥浆的优缺点,探讨了化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工要点,包括成孔方法选择、钻机选型、场地平整、施工放样、埋设护筒、化学泥浆制备、钻孔、二次清孔等,以更好地确保公路工程化学泥浆护壁旋挖钻孔桩的施工质量。

项金胜[7]（2020）在《旋挖钻在钻孔灌注桩施工中的应用》文中研究表明研究了旋挖钻在钻孔灌注施工过程中的具体应用。研究方式是以旋挖钻基本组成和成孔工艺分析为基础,对其具体应用过程及存在的问题进行分析,为后期的施工技术优化提供基础保障。

何静文[8]（2020）在《复杂地层下钻孔灌注桩护壁泥浆最优配制的研究》文中研究指明随着社会的快速发展,人们生活水平的提高,对于物质生活的要求也越来越高。衣食住行,是人类最关心的话题,所以对于建筑工程的需求也越来越多样。而为了满足复杂的建筑需求,需要提高相应的建筑施工技术。钻孔灌注桩具有单桩承载力高,节省钢筋,造价较低,成桩速度较快,适用范围较广等优点,已广泛应用于城市桥梁和高层建筑的建设之中。本文以宜宾市某科创中心工程项目为主要研究对象,对复杂地层钻孔灌注桩中护壁泥浆最佳配比进行研究。重点分析了护壁泥浆的护壁机理,作用和性能,并根据试验,结合项目地质条件确定护壁泥浆的最佳配比。同时,查阅了大量的文献,对国内外钻孔灌注桩,以及护壁泥浆的发展进行分析,结合前辈学者们在建筑工程中的研究成果和理论方法,在本项目中提出自己的研究方法和观点。对护壁泥浆的原理、功用性能进行深入分析,通过对护壁泥浆材料的对比优选试验、配合比方案的研究和程序设计,得出护壁泥浆是维持孔壁稳定性的关键因素的观点。简述了科创中心工程项目的基本工程概况,分析了工程的地质条件,从施工工艺、钻孔施工、泥浆制备管理及孔内清孔等几个方面,分析了工程的施工工序。最后通过结合现场的地质条件,以科学的对比性试验为研究方法,确定出最合适的泥浆材料,对泥浆的各个性能指标以及测定方法逐一分析,为本项目确定出一套合理化的配比方案。该方案也在现在实际运用中取得了很好的效果,证明了所设计的护壁泥浆的配比为最优配比。

韦石[9]（2020）在《深基坑硬咬合钻孔桩止水效果与开挖变形研究》文中提出北京市的地下水资源随着城市发展进程越来越显不足,目前市区平原区地下水已经处于严重的亏损状态,紧缺的水资源已经成为制约北京经济发展和城市建设的瓶颈,在当前环境下,地铁建设工程中地下水控制采用止水方案不仅是大势所趋,也是推动促进地铁工程地下水控制施工升级转型的历史机遇。因此在北京地区地下水资源紧缺的情况下,以学院桥站-西土城站区间盾构井作为试验竖井,对深基坑硬咬合钻孔桩止水效果及开挖变形展开研究,对同地区地铁建设中的咬合桩止水工程具有重要参考意义。本论文以北京地铁27号线二期（昌平线南延）工程06标学院桥站-西土城站区间盾构井咬合桩止水施工工程为背景,采用现场检测、室内试验和数值模拟等手段对进行硬咬合钻孔桩止水效果和开挖变形研究研究,主要的研究内容如下:（1）桩身成孔质量检测分析。合格的成孔倾斜度能直接保证桩底的咬合质量,使咬合桩具有良好的挡土和止水作用。通过对基坑施工现场16根素混凝土桩、48根钢筋混凝土桩的孔径、倾斜度、成孔质量进行检测,得出孔径、倾斜度随着深度不断减小的规律,得到提高咬合桩桩身成孔质量的方法。（2）素桩材料性能研究。在咬合桩施作过程中,素混凝土桩的强度是影响钢筋混凝土桩倾斜度的重要因素,素混凝土桩良好的抗渗性能也是咬合桩止水效果的保障。通过10组混凝土抗压强度试验和7组混凝土抗渗试验,测试养护试件强度和抗渗性能随养护时间的发展变化规律和增长规律,分析水灰比、砂率和减水剂用量对混凝土强度和抗渗性能的影响,最终给出满足工程需要水灰比为1.80,砂率为0.55,不添加减水剂的推荐配合比。（3）基坑施工数值模拟分析。利用MIDAS GTS NX有限元软件建立深基坑开挖与支护过程模拟,分析基坑利用咬合桩作为围护结构在开挖过程中对基底和周围地表变形的影响。研究表明在开挖过程中咬合桩水平位移随深度的增加先变大后减小呈抛物线分布;基底隆起呈“凸”型分布,周围地表沉降随着距坑边距离先增大后减小,影响主要范围约为距坑边30 m处。（4）咬合桩止水效果研究。利用MIDAS GTS NX软件对咬合桩的止水效果进行数值模拟分析,主要考虑咬合桩桩基缩径和倾斜两种几何缺陷对咬合桩抗渗性能的影响。研究表明几何缺陷增大了深基坑中咬合桩结构产生渗漏的风险,桩径缩径产生的影响较桩倾斜产生的影响更为明显,使咬合桩的抗渗性能变得更差,两种缺陷的叠加也大大降低了咬合桩的抗渗性能。

徐艳鹏[10]（2020）在《城市高架桥桩基施工中旋挖钻机的应用研究》文中研究指明旋挖钻机施工因其自身适应性较强被广泛应用于城市高架桥施工中。文章综合表述了旋挖钻机的原理,以慈溪胜陆高架公路工程为例,阐述了旋挖钻机的施工流程以及针对不同地质条件下旋挖钻机的应用情况,提升了该工程的整体施工质量。

### 二、旋挖钻机在钻孔桩施工中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、旋挖钻机在钻孔桩施工中的应用（论文提纲范文）

#### （1）地铁车站深基坑围护结构施工工法比选（论文提纲范文）

1 地下连续墙施工技术

1.1 地下连续墙施工工艺流程

1.2 地下连续墙施工技术

1.2.1 设备选型

1.2.2 成槽工艺

1.2.3 泥浆搅拌、回收及废浆处理

1.2.4 接头施工技术

1.3 应用实例

2 围护桩施工技术

2.1 围护桩施工工艺流程

2.2 钻孔桩施工技术

2.3 旋喷桩施工技术

2.4 应用实例

3 咬合桩施工技术

3.1 咬合桩施工工艺流程

3.2 咬合桩施工技术

3.3 应用实例

4 地铁车站深基坑主要围护结构对比

4.1 施工占地

4.2 适用地层

4.3 施工速度

4.4 环境影响

4.5 分析对比

5 结语

#### （2）旋挖钻技术在铁路桥梁工程施工中的应用研究（论文提纲范文）

1 旋挖钻技术在我国的发展

2 旋挖钻施工方法及设备配置

2.1 旋挖钻施工方法

2.1.1 干法施工

2.1.2 湿法施工

2.2 钻机参数选取

2.2.1 钻机加压力与转速

2.2.2 输出扭矩

2.3 钻杆与钻头配置

2.3.1 钻杆配置

2.3.2 钻头配置

3 旋挖钻技术工程应用

3.1 高强度岩石地层钻孔桩施工

3.1.1 工程概况

3.1.2 钻机选型及钻杆、钻头配置

3.1.3 钻孔方法与成孔功效

3.1.4 主要问题与对策

3.2 超长钻孔桩施工

3.2.1 工程概况

3.2.2 钻机选型及钻杆、钻头配置

3.2.3 钻孔方法与成孔功效

3.2.4 主要问题与对策

3.3 超大孔径钻孔桩施工

3.3.1 工程概况

3.3.2 钻机选型及钻杆、钻头配置

3.3.3 钻孔方法

3.3.4 成孔功效分析

4 结束语

#### （3）钻孔桩在较坚硬地层中的预成孔法施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 预成孔法旋挖桩施工技术

3 施工工艺

3.1 工艺流程

3.2 关键施工技术

3.2.1 施工准备

3.2.2 桩位放样

3.2.3 多功能钻机进场施工

3.2.4 埋设护筒

3.2.5 旋挖钻机钻孔

4 结束语

#### （4）化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术研究（论文提纲范文）

0 引言

1 工程概况

2 化学泥浆护壁的施工优势和缺点

2.1 施工优势分析

2.2 化学泥浆护壁施工的缺点

3 化学泥浆护壁旋挖钻孔桩工程施工要点

3.1 成孔施工方法

3.2 钻机设备选型

3.3 化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工工艺流程

3.4 钻孔施工

4 结语

#### （5）旋挖钻孔灌注桩在云贵地区的施工组织管理探讨（论文提纲范文）

1旋挖钻孔灌注桩的发展历史

1.1人工挖孔桩

1.2旋挖桩

1.3典型案例

2旋挖钻孔灌注桩在云贵地区（卡斯塔地貌）施工的应用前提

3旋挖钻孔灌注桩在云贵地区施工的施工组织管理

3.1施工组织管理流程

3.2成孔作业工艺对比

3.3成孔作业及问题解决方案

4结束语

#### （6）公路工程化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术（论文提纲范文）

0 引言

1 工程概况

1.1 地质条件

1.2 水文条件

2 化学泥浆的特点

2.1 优点

2.2 缺点

3 化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工要点

3.1 成孔方法选择

3.2 钻机选型

3.3 施工工艺

3.3.1 场地平整

3.3.2 施工放样

3.3.3 埋设护筒

3.3.4 化学泥浆制备

3.3.5 钻孔

3.3.6 二次清孔

4 结语

#### （7）旋挖钻在钻孔灌注桩施工中的应用（论文提纲范文）

1 旋挖钻的基本组成和成孔工艺

1.1 旋挖钻的基础组成

1.2 旋挖钻的成孔工艺

2 旋挖钻在钻孔灌注过程中的应用

2.1 基础应用需求

2.2 桩位放样

2.3 钻机就位

3 设置钢护筒

3.1 基本要求

3.2 特殊要求

4 制备泥浆

5 钻头的选择与应用

6 结束语

#### （8）复杂地层下钻孔灌注桩护壁泥浆最优配制的研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 选题的依据与研究的意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 桩基础的研究现状

1.2.2 钻孔灌注桩的研究现状

1.2.3 护壁泥浆的研究现状

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第二章 复杂地层钻孔灌注桩护壁泥浆的选取研究分析

2.1 复杂地层存在的主要问题以及对护壁泥浆的要求

2.2 类似复杂地层下钻孔灌注桩护壁泥浆的案例研究分析

2.2.1 案例分析方法

2.2.2 某商城的钻孔灌注桩护壁泥浆分析

2.2.3 某工程桩基施工灌注桩护壁泥浆的分析

2.2.4 复杂地层下某桥梁基础钻孔灌注桩护壁泥浆的分析

2.3 复杂地层下灌注桩护壁泥浆总结分析

第三章 护壁泥浆的研究及应用

3.1 泥浆的护壁机理

3.2 泥浆的作用和性能

3.2.1 泥浆的作用

3.2.2 泥浆的性能

3.3 泥浆材料的选取

3.3.1 泥浆主材

3.3.2 泥浆添加剂及作用

第四章 护壁泥浆最优配制的确定

4.1 泥浆配合比

4.2 泥浆最优配合比的确定

4.3 泥浆的制备

4.3.1 泥浆性能参数的过程控制

4.3.2 泥浆的质量控制

第五章 某科创工程项目现场实际应用研究

5.1 工程概况

5.1.1 项目周边环境

5.1.2 工程地质条件

5.2 施工工艺简介

5.2.1 设备的选择

5.2.2 工序布置

5.3 泥浆的配制和管理

5.3.1 泥浆材料的优选实验

5.3.2 泥浆最优配合比的确定

5.3.3 泥浆的制备

5.3.4 泥浆的质量控制

5.4 工程实际效果分析

5.4.1 钻孔灌注桩稳定性效果

5.4.2 护壁泥浆应用过程中性能指标检验

结论

参考文献

致谢

#### （9）深基坑硬咬合钻孔桩止水效果与开挖变形研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 咬合施工工艺

1.2.2 咬合桩混凝土材料性能指标

1.2.3 咬合桩施工控制要点

1.2.4 成孔质量检测技术

1.2.5 咬合桩结构变形及抗渗性能数值模拟

1.2.6 基坑渗流数值模拟

1.2.7 当前研究的局限性

1.3 主要研究内容

1.4 技术路线

2 咬合桩桩身成孔质量检测与分析

2.1 依托工程概况

2.1.1 工程简介

2.1.2 工程地质和水文地质条件

2.1.3 硬切削咬合桩施工

2.1.4 孔径、倾斜度、咬合质量检测

2.2 检测流程

2.3 检测结果计算分析方法

2.4 桩径统计数据分析

2.4.1 素桩桩径统计分析

2.4.2 荤桩桩径统计分析

2.5 成孔倾斜度分析

2.5.1 素桩成孔倾斜度分析

2.5.2 荤桩成孔倾斜度分析

2.6 咬合效果分析

2.7 小结

3 咬合桩素桩强度和抗渗性试验

3.1 强度试验

3.1.1 试验材料

3.1.2 强度试验过程

3.1.3 强度试验结果分析

3.2 抗渗试验

3.2.1 试验材料

3.2.2 混凝土抗渗试验方法

3.2.3 抗渗试验配合比

3.2.4 试件制作

3.2.5 试验设备

3.2.6 试验过程

3.2.7 抗渗试验结果分析

3.3 推荐配合比

3.4 小结

4 深基坑咬合桩结构变形数值模拟

4.1 MIDAS GTS NX介绍

4.2 数值模型建立

4.2.1 几何模型

4.2.2 本构模型

4.2.3 模型参数

4.2.4 模型建立

4.3 基坑变形结果分析

4.3.1 围护结构水平变形分析

4.3.2 地表变形分析

4.3.3 基坑底部变形分析

4.4 小结

5 深基坑咬合桩止水效果数值模拟

5.1 深基坑咬合桩渗流模型

5.1.1 几何模型

5.1.2 渗流基本方程

5.1.3 模型参数

5.1.4 本构模型

5.1.5 边界条件及计算过程

5.2 深基坑咬合桩渗流结果分析

5.2.1 渗流总水头分布

5.2.2 渗流速度场分布

5.2.3 渗流量分析

5.3 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （10）城市高架桥桩基施工中旋挖钻机的应用研究（论文提纲范文）

1 理论分析

1.1 旋挖钻机简介

1.2 旋挖钻机原理及特性

2 工程概况

3 旋挖钻机施工实施

3.1 钻机筛选

3.2 施工工序

3.3 施工准备

3.4 泥浆准备

3.5 护筒埋设施工

3.6 旋挖成孔操作

3.7 清孔处理

3.8 钢筋笼安装

3.9 水下混凝土浇筑

4 不同地质条件下旋挖钻机应用

5 结束语

### 四、旋挖钻机在钻孔桩施工中的应用（论文参考文献）

- [1]地铁车站深基坑围护结构施工工法比选[J]. 景勇,秦莉斐,闪虎,李鹏毫. 云南水力发电, 2021(12)

- [2]旋挖钻技术在铁路桥梁工程施工中的应用研究[J]. 周外男. 中国铁路, 2021(09)

- [3]钻孔桩在较坚硬地层中的预成孔法施工技术[J]. 赵怀亮. 国防交通工程与技术, 2021(03)

- [4]化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术研究[J]. 钟敬凤. 交通世界, 2021(13)

- [5]旋挖钻孔灌注桩在云贵地区的施工组织管理探讨[J]. 杜磊,谷雨. 科技创新与应用, 2020(31)

- [6]公路工程化学泥浆护壁旋挖钻孔桩施工技术[J]. 孙锦霞. 交通世界, 2020(26)

- [7]旋挖钻在钻孔灌注桩施工中的应用[J]. 项金胜. 砖瓦, 2020(08)

- [8]复杂地层下钻孔灌注桩护壁泥浆最优配制的研究[D]. 何静文. 兰州大学, 2020(04)

- [9]深基坑硬咬合钻孔桩止水效果与开挖变形研究[D]. 韦石. 北京交通大学, 2020(03)

- [10]城市高架桥桩基施工中旋挖钻机的应用研究[J]. 徐艳鹏. 四川水泥, 2020(06)

本文来源: https://www.85lw.cn/article/0abe3e7d4c4a406b68dbeee2.html