# 滑坡形成机制读书报告

##### 问：滑坡的成灾机制

答：滑坡的成灾主要是滑坡体运动过程中的推挤，岩土变形及岩土的压埋作用以及滑坡引起的。

由于滑坡体往往很大，运动时的动能也很大，对其运动过程中所涉及范围内的物体产生推挤剪切使之受到破坏；岩皮余土变形主要是滑坡体边缘的拉张，剪切等形变以及滑坡舌的褶皱与滑坡台阶的断裂等。压埋是对运动前方的物体的压埋。次生灾害主要是滑坡引起的地震；滑坡体堵截河流，造成河水壅积，甚至形成，决堤后形成洪水；滑体冲击河水形成，打翻江面船只及损毁河岸建筑。如1985年6月12日，长江青滩大滑坡，滑坡体长300多米，3000万m3，从海拔900多米处冲向长江江中，造成三分之一江面被堵、停航12d，摧毁青局握改滩镇桐判房屋1569间，毁坏农田780亩、柑橘3.45万株，巨浪打翻80艘船，波及上下游40多千米。由于事先对青滩镇实行紧急撤离，故无人员伤亡（图4-2）。

图4-2 广西东敢水库山坡上的滑坡

- （作者摄于1986年7月）

##### 问：滑坡的成因

答：滑坡的成世颤租因

一是地质条件与地貌条件；

二是内外营力(动力)和人为作用的影响。第一个条件与以下几个方面有关：

(1)岩土类型：岩土体是产生滑坡的物质基础。一般说，各类岩、土都有可能构成滑坡体，其中结构松散，和抗风化能力较低，在水的作用下其性质能发生变化的岩、土，如松散覆盖层、黄土、红粘土、页岩、、煤系地层、、片岩、、千枚岩等及软硬相间的岩层所构成的斜坡易发生滑坡。

(2)地质构造条件：组成斜坡的岩、土体只有被各种构造面切割分离成不连续状态时，才有可能向下滑动的条件。同时、构造面又为降雨等水流进入斜坡提供了通道。故各种节理、裂

滑坡

隙、层面、断层发育的斜坡、特别是当平行和垂直斜坡的陡倾角构造面及顺坡缓倾的构造面发育时，最易发生滑坡。

(3)条件：只有处于一定的地貌部位，具备一定坡度的斜坡，才可能发生滑坡。一般江、河、湖(水库)、海、沟的斜坡，前缘开阔的山坡、铁路、公路和工程建筑物的边坡等都是易发生滑坡的地貌部位。坡度大于10度，小于45度，下陡中缓上陡、上部成环状的坡形是产生滑坡的有利地形。

(4)水文地质条件：地下水活动，在滑坡形成中起着主要作用。它的作用主要表现在：软化岩、土，降低岩、土体的强度，产生动水压力和孔隙水压力，潜蚀岩、土，增大岩、，对透水岩层产生浮托力等。尤其是对滑面(带)的软化作用和降低强度的作用最突出。

- 就第二个条件而言，在现今的地区和人类工程活动的频繁地区是滑坡多发区，外界因素和作用，可以使产生滑坡的基本条件发生变化，从而诱发滑坡。主要的诱发因素有：地震、降雨和融雪、地搜兆表水的冲刷、浸泡、河流等地表水体对斜坡坡脚的不断冲刷；不合理的人类工程活动，如开挖坡脚、坡体上部堆载、爆破、水库蓄(泄)水、矿山开洞改采等都可诱发滑坡，还有如海啸、、冻融等作用也可诱发滑坡。

答：引起滑坡的主要诱发因素有地震、降雪或融雪以及河流、洪水等地表水对斜坡坡脚的不断冲察者汪刷。

人类的嫌搜活动，如开挖坡脚、坡体堆载、爆破、水库蓄水、泄洪、开败仔矿等可诱发滑坡。

- 海啸和风暴潮等也可诱发滑坡。

##### 问：滑坡形成条件及活动过程分析

答：1.滑坡形成条件

卡拉滑坡发育在中二叠统色龙群曲布组与上二叠统色龙群曲布日嘎组变质岩接触带附近，两组地层在一深大断裂带F7附近接触。该处山体芦搭大由砂板岩、变砂岩、石英杂砂岩、灰岩与绢云母千枚状板岩、云母片岩组成，岩性硬软相间，千枚岩、绢云母及云母等由黏土矿物组成的软岩类在上覆硬、厚岩层及水的作用下极易形成滑面。卡拉滑坡左右及后侧的大断裂基本上控制陪竖了滑坡边界。前方为帕里河河谷，所以该滑坡有形成滑坡的物质、构造及临空面条件。在帕里河侵蚀到某一深度或地震活动时即可能触发滑坡活动。

从出露的岩层影像及地质环境分析，大致为一缓倾顺层古滑坡。

2.滑坡活动过程及未来活动趋势分析

- 根据滑坡后壁、滑体的形态及周围地质环境特征，分析卡拉滑坡的首次滑动为基岩滑坡，滑动方式前期以推移式为主，后期则以溯源侵蚀的后退式与推移式相结合。推测其滑动过程为：首先沿某一软弱夹层总体朝NE77°有一大规模整体推移式滑动。根据平均后壁枝返长度推测，平均滑距约为450～500m，帕里河被堵断，有约1/3强的滑体堆积在左岸，被堵断一定时期后，帕里河沿靠近右岸处另开辟了一条河道。由于河道处于疏松的滑坡堆积中，随着帕里河的不断冲刷，将泥沙带到下游，前缘被不断侵蚀，后退，滑坡活动不断向后向上发展，该段河谷逐步发育成为宽约40～300m，平均超过100m的宽谷，滑坡前缘局部活动及溯源侵蚀的后退式活动一直在进行中，形成目前的分级分块形态。目前三处后壁已向后发展过分水岭。预测总体大规模滑动的可能性基本不存在，因为滑体已经分级分块，但前缘滑坡活动引起后部滑体较大规模滑动，造成堵河的可能性是存在的。

本文来源: https://www.85lw.cn/article/315e9398e464148ea946d7ab.html