# 使用单个钻孔确定地下地层的出现

### 一、利用单钻孔确定地下岩层产状（论文文献综述）

赵洪波,何远信,宋殿兰,王宝盛,郭强,卢猛,冉灵杰,郭坤,祝强[1]（2016）在《云南漕涧锡矿矿区以钻代槽勘查技术研究》文中指出为解决槽、井探等传统地表揭露手段自身局限性问题及减少对环境的破坏,采用浅钻揭露浅部矿体以及地表土层厚度,用于覆盖层地质填图中,控制基岩岩性和地质界线,研究地质构造,查明矿体形态,同时对岩芯（样）进行化学分析采样,构建以钻代槽勘查技术方法理论体系。该方法在云南漕涧锡矿的应用表明:通过合理布孔,能在勘探过程中主动、灵活、准确地对层状、面状地质构造进行控制,从而达到掌握层状、面状地质构造产状目的,同时对形态不规则、复杂多变地质体能够有效的控制其产出形态、空间形态。在特殊地质背景下,浅钻除了代替槽探的作用,同时取代了浅井的部分作用。

杨泉宁,杜菊民,徐明钻,蔡卫东,陈峰,郭栋梁[2]（2014）在《定向岩芯构造分析及在金矿勘查中的运用》文中研究表明系统测量定向岩芯中构造面的α角和β角,结合钻孔的方位角和钻孔倾角,通过赤平投影可以还原真实的构造面产状。通过穿过金矿体的定向岩芯的构造编录和系统分析,计算矿体中的主要含矿节理、含矿蚀变带等构造面的产状,并进行统计分析,可以了解矿化与各类构造之间的关系,计算矿体的空间产状,并推断主矿体的延伸等,为矿区的深部勘查设计提供依据。

钟林[3]（2009）在《赤平投影在工程地质勘探中的应用研究》文中指出工程地质勘探中,遇到目标层埋藏较深或者场地受到限制的勘察工程,需要运用到定向钻进技术;在确定未出露岩层的结构面产状时也会运用到岩心定向技术。而定向钻孔轨迹设计和岩心定向技术中存在着大量的计算工作,特别是空间角度的计算,计算过程繁琐复杂。为了简化计算过程,论文研究了赤平投影方法在定向钻孔轨迹设计和岩心定向技术中的应用,并取得了一定的成果。论文通过调查研究、室内试验、野外试验、理论分析、工程应用等研究方法,对赤平投影在受控定向钻孔设计,包括三维剖面设计中的应用进行了分析研究;对赤平投影方法应用在岩心定向技术中确定结构面产状进行了分析研究。运用赤平投影的基本原理,将赤平投影的方法应用到定向钻进轴线的设计计算中,得到一系列的特征参数计算公式。以赤平投影技术为工具,推导出造斜时各角度的关系。在空间定向分枝孔的设计中,采用赤平投影的方法,将空间定向孔轴线投影到赤道平面,从而将空间问题转化为平面问题,再利用球面三角形有关公式进行计算,可得到定向钻孔的各特征参数,并在此基础上利用PowerBuilder开发工具编制了定向钻孔轨迹轴线设计应用软件。分析研究了赤平投影方法在岩心定向技术中的应用。介绍了赤平投影方法在刻痕法岩心定向和非刻痕法岩心定向中确定结构面产状中的应用。讨论了赤平投影在图算法和计算法两种方法中的使用,并得出一系列特征参数的计算公式。论文结合工程实例,论证了将赤平投影方法应用到受控定向钻进技术中是完全可行的。不仅可以简化空间角度计算的难度,而且使得图解时更为直观,并且增加了计算的精确性。

刘德正[4]（2007）在《利用钻孔实测数据计算地下岩层产状的方法》文中研究说明讨论了不同孔段组合条件下地下岩层产状的计算方法,全面而且精确地再现赤平极射投影的图解结果:对双斜孔段组合能够求出所有可能的产状解（包括逆向穿层解）;对直斜孔段组合、三斜孔段组合、连续多斜孔段组合,以及双斜孔段组合中具同向穿层单解的计算对象能够给出最可能的产状解。

石永泉[5]（2004）在《岩芯定向技术问题》文中进行了进一步梳理采用岩芯定向技术,可以确定地下岩层（结构面）的产状。介绍了岩芯定向技术的工序,包括打定向标记、测量定向标记和孔斜、钻取岩芯和求解地下岩层的产状工序。提出了求解地下岩层产状的立体几何方法,依据测量孔段的顶角、方位角、刻痕方位角、层面椭圆长轴方向面与钻孔轴线方向面的夹角———层面椭圆长轴终点角、层面椭圆长轴与钻孔轴线的夹角,便可求解地下岩层产状。阐述了该方法的原理和应用过程,这种求解岩层产状的方法计算原理。立体几何法与复位测量法进行了比较,二者结果比较接近。

王生志,秦岩,侯跃武[6]（2004）在《通用地质坐标系在地质实践中的应用》文中研究说明通用地质坐标系（Gerneral geological coordinate system）是能计算地学要素中点、线、面几何关系的计算方法,其中提出的地学要素标准化方案在基于GIS的地质图件编绘中能起到很好的作用。通过岩层真厚度计算、用钻孔资料确定地下岩层产状、弯曲钻孔计算、基于GIS的地质图图切剖面中真视倾角计算等实例以及通用地质坐标系中提出的标准化方案在图件编绘中已显示出优点,说明通用地质坐标系具有简便实用性、先进性与系统化的特点,其在地质领域中应用可以发挥很大的作用,建议推广应用。

张连明,周峰,张兆坤[7]（2003）在《地下岩层裂隙的几种勘察研究方法》文中进行了进一步梳理本文介绍了地下岩层裂隙的4种勘察研究方法:钻孔岩芯法、超声成像法、钻孔电视法、钻孔流量测井法。经过多项工程实践,我们认为超声成像法对钻孔孔壁扫描获得裂隙产状、开度等参数是研究地下岩层裂隙的有效方法。钻孔流量测井法也可研究裂隙,计算裂隙开度。

曾裕平[8]（2002）在《应用CAD技术对定向岩心进行复位测量的研究》文中研究指明本论文对定向取心中的岩层产状参数测取这步工作进行了新的研究，运用当代先进的计算工具——计算机，对参数测取实行程序化，并展示出岩心复位的全过程。 本论文对以往获取岩层参数的主要方法——复位实测法、几何作图法、公式计算法所存在的问题进行了深入的研究与比较，并分析了误差来源，最后研究出采用Auto cad二次开发技术Visual lisp来开发岩层参数测试程序。该程序可以省去复位实测法中的许多步骤，避免物理误差，无须几何作图法中的投影，也不必象公式计算法中的曲面三角近似化，因此，可以提高复位精度。 程序具有友好对话框，在使用该程序时，只需输入少量必要的岩心参数——岩层高点、刻痕高点、岩心直径及测斜参数——定向标记位置角、方位角和顶角。使用上很具有简便性。 经过对比试验，综合几种参数测取法，证明该程序是切实可行的，具有很好的推广前景。

李峰,王浩然[9]（2001）在《利用单钻孔确定地下岩层产状》文中研究指明

唐炎森[10]（1997）在《用跟踪法求解单个弯曲钻孔中岩层的产状——通用地质坐标系应用实例（之五）》文中认为根据通用地质坐标系的理论和方法,提出了求地下岩层产状的“最短捷径跟踪法”（简称跟踪法）,解决了在单个弯曲钻孔中用“小圆交点法”求解岩层产状时,由于测量误差或岩层产状的微小变化而产生的小圆不相交的问题。跟踪法的计算结果还能平滑偶然偏差,从而更好地揭示出地下岩层产状的变化规律。

### 二、利用单钻孔确定地下岩层产状（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、利用单钻孔确定地下岩层产状（论文提纲范文）

#### （1）云南漕涧锡矿矿区以钻代槽勘查技术研究（论文提纲范文）

1以钻代槽技术基础理论探讨

1.1浅钻取芯技术

1.1.1取芯设备及工艺

1.1.2取芯钻具、钻头

1.1.3冲洗液

1.2浅钻布孔技术

1.3以钻代槽采样及预防漏层

1.3.1浅钻采样

1.3.2浅钻采样漏层问题

1.4浅钻代替槽探确定层面及产状

1.5浅钻对浅部矿床进行勘探探明储量

2以钻代槽勘查技术研究进展

3云南漕涧矿区以钻代槽勘查技术

3.1云南漕涧矿区概况

3.2矿区以钻代槽勘查技术方法

3.2.1选区依据

3.2.2浅钻技术方法

3.2.3布孔方案

3.2.3.1试验一区

3.2.3.2试验二区

4结论

#### （2）定向岩芯构造分析及在金矿勘查中的运用（论文提纲范文）

0 引言

1 定向岩芯中各夹角的测量

2 利用赤平投影转换内部角度成构造面产状

3 定向岩芯构造分析在金矿勘查中的应用

4 结论

#### （3）赤平投影在工程地质勘探中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 赤平投影的应用发展和现状

1.3 定向钻进技术研究发展和现状

1.4 论文研究的目的、意义和内容

1.4.1 研究的目的、意义

1.4.2 主要研究内容

第二章 赤平投影原理和应用

2.1 赤平投影的原理

2.1.1 投影原理

2.1.2 投影网原理

2.2 赤平投影测读和作图方法

2.2.1 应用赤平投影网读图

2.2.2 赤平投影网做图方法

2.3 本章小结

第三章 赤平投影在受控定向钻孔中的应用

3.1 受控定向钻孔的特点

3.1.1 受控定向钻孔的空间要素

3.1.2 定向钻孔的类型和孔身轨迹形式

3.1.3 孔身轨迹极限弯强的确定

3.2 受控定向钻孔孔身轨迹设计

3.2.1 定向钻孔孔身轨迹设计依据、原则和内容

3.2.2 钻孔轴线空间位置的计算

3.2.3 常用定向钻孔轴线设计

3.3 赤平投影在定向钻进设计中的应用

3.3.1 偏心楔造斜时赤平投影的应用

3.3.2 连续造斜时赤平投影的应用

3.3.3 吴氏网图解法的运用

3.4 赤平投影在定向钻进三维剖面设计中的应用

3.4.1 确定产状(θ，α)及夹角λ_1

3.4.2 确定楔子的安装角β_1及连续造斜机具初始安装角β_2

3.4.3 确定连续造斜段起点的孔斜参数及坐标

3.4.4 计算连续造斜孔段的全弯曲角γ

3.4.5 确定连续造斜段长度L_2、稳斜段L_3、及分支孔总长L

3.4.6 确定造斜终点的顶角、方位角及坐标

3.5 工程地质勘探中定向钻进应用软件的编制

3.5.1 应用程序编制的意义和内容

3.5.2 定向钻孔轨迹设计程序

3.5.3 轨迹坐标计算程序

3.6 赤平投影进行轨迹设计计算的优点

3.7 本章小结

第四章 赤平投影在岩心定向技术中的应用

4.1 岩心定向技术的概述

4.2 赤平投影在刻痕法岩心定向技术的应用

4.2.1 图算法

4.2.2 计算法

4.3 赤平投影在无刻痕法岩心定向技术的应用

4.3.1 赤平投影在双孔测斜法的运用

4.3.2 赤平投影在单孔测斜法的运用

4.4 岩心轴法角的确定

4.5 岩心定向软件的研制

4.6 本章小结

第五章 工程应用

5.1 东江水电站扩机工程左岸区段地质条件勘探

5.1.1 工程地质钻探目的

5.1.2 地形条件

5.1.3 地层岩性

5.1.4 水文地质

5.1.5 地质构造

5.1.6 岩石(体)物理力学性质

5.2 定向钻孔轨迹设计

5.2.1 常用的定向钻进的轨迹设计方法

5.2.2 使用赤平投影后的定向钻进的轨迹设计方法

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

致谢

攻读学位期间主要的研究成果

#### （5）岩芯定向技术问题（论文提纲范文）

1 概 述

2 岩芯定向参数的测取

3 求解地下岩层面 (或结构面) 产状的立体几何法

3.1 一般数学问题

3.2 求解岩层面产状

3.3 立体几何法与复位测量法比较

4 小 结

#### （7）地下岩层裂隙的几种勘察研究方法（论文提纲范文）

1 钻孔岩芯法

1.1 岩芯裂隙的观察、描述、统计、分析的内容

1.2 浆液充填后岩芯裂隙的观察与研究

2 超声成像法

2.1 基本原理[2]

2.2 钻孔井壁展开图中裂隙解释

3 钻孔电视法

3.1孔内电视仪器系统

3.2 基本原理

3.3 岩层裂隙的观测研究

4 流量测井法

4.1 工作原理

4.2 流量测井基本程序

4.3 流量测井图解法求裂隙开度

4.4 用公式计算裂隙开度

5 结语

#### （8）应用CAD技术对定向岩心进行复位测量的研究（论文提纲范文）

中文摘要

1 前言

1.1 国内外定向取心技术发展情况

1.2 研究的目的和意义

2 定向取心器介绍

2.1 钻具要求

2.2 钻具工作原理

2.3 岩心定向参数的测取

3 利用定向岩心求解岩层产状方法的研究

3.1 复位实测法原理及特点

3.1.1 钻孔复位系统

3.1.2 岩心复位系统

3.1.3 岩层产状测量系统

3.2 作图求解法

3.2.1 画法几何法原理及特点

3.2.2 赤平极射投影法原理及特点

3.3 公式计算法原理及特点

3.3.1 求解岩层产状的数学模型

4 Autocad二次开发技术（Visual Lisp）研制岩层产状测试仪

4.1 计算机模拟在岩层产状测试中的意义

4.2 Visual Lisp二次开发应用程序设计的特性

4.3 岩层产状测试仪使用的硬软件环境

4.4 对话框的结构设计及其功能

4.5 对话框驱动程序

5 应用程序的使用

5.1 软件的安装

5.2 软件的使用实例

6 仪器测试结果与程序测试结果情况对比表及曲线图

6.1 试验第一种情况

6.2 试验第二种情况

6.3 试验第三种情况

6.4 试验第四种情况

6.5 随机试验情况对比表

7 关于岩层产状测试程序测试结果准确性的论证

8 结论

致谢

参考文献

### 四、利用单钻孔确定地下岩层产状（论文参考文献）

- [1]云南漕涧锡矿矿区以钻代槽勘查技术研究[J]. 赵洪波,何远信,宋殿兰,王宝盛,郭强,卢猛,冉灵杰,郭坤,祝强. 地质学报, 2016(10)

- [2]定向岩芯构造分析及在金矿勘查中的运用[J]. 杨泉宁,杜菊民,徐明钻,蔡卫东,陈峰,郭栋梁. 地质学刊, 2014(03)

- [3]赤平投影在工程地质勘探中的应用研究[D]. 钟林. 中南大学, 2009(04)

- [4]利用钻孔实测数据计算地下岩层产状的方法[J]. 刘德正. 山东国土资源, 2007(11)

- [5]岩芯定向技术问题[J]. 石永泉. 地质与勘探, 2004(06)

- [6]通用地质坐标系在地质实践中的应用[J]. 王生志,秦岩,侯跃武. 化工矿产地质, 2004(03)

- [7]地下岩层裂隙的几种勘察研究方法[J]. 张连明,周峰,张兆坤. 水文地质工程地质, 2003(04)

- [8]应用CAD技术对定向岩心进行复位测量的研究[D]. 曾裕平. 成都理工大学, 2002(02)

- [9]利用单钻孔确定地下岩层产状[J]. 李峰,王浩然. 内蒙古煤炭经济, 2001(S1)

- [10]用跟踪法求解单个弯曲钻孔中岩层的产状——通用地质坐标系应用实例（之五）[J]. 唐炎森. 连云港化工高专学报, 1997(04)

本文来源: https://www.85lw.cn/article/9242cfb5d2115e823140b279.html