# 压力容器爆炸论文摘要

##### 问：压力容器爆炸的原因有哪些

- 答：压力容器爆炸属于物理性爆炸，爆炸原因有两种。一、超压爆炸：即使用压力超过容器额定承压能力的爆炸。二、工作压力下爆炸：即容器原承压能力降到使用压力以下的爆炸。超压爆炸因安全泄压装置自动失效而引起。工作压力下爆炸因容器本体缺陷、性能降低而导致。.超压超温2.压力容器有先天性缺陷3.未按规定对压力容器进行定期检验和报废。4.压力容器内腐蚀和容器外腐蚀5.安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够。6.操作人员违章操作7.压力容器同时进入发生化学反应的物质而引发爆炸。

答：压力容器爆炸的危害

：

“爆炸”是指极其迅速的物理的或化学的能量释放过程。压力容器破裂分为物理爆炸现象和化学爆炸现象。所谓物理爆炸现象是容器内高压气体迅速膨胀并以高速释放内在能量。化学爆炸现象还有化学反应高速释放的能量，其爆炸危害程度往往比物理爆炸现象严重。容器破裂时的危害，通常有下列几种：

(1)碎片的破坏作用。

(2)冲击波危害。

(3)有毒介质的毒害。

(4)可燃介质的燃烧及二次空间爆炸危害。

压力容器爆炸原因有两种。

一、超压爆炸：即使用压力超过容器额定承压能力的爆炸。超压爆炸因安全泄压装置自动失效而引起。

二、工作压力下爆炸：即容器原承压能力降到使用压力以下的爆炸。工作压力下爆炸因容器本体缺陷、性能降低而导致。

具体原因有以下几方面：

1.超压超温

2.压力容器有先天性缺陷

3.未按规定对压力容器进行定期检验和报废。

4.压力容器内腐蚀和容器外腐蚀

5.安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够。

6.操作人员违章操作

7.压力容器同时进入发生化学反应的物质而引发爆炸。

预防：

1、购买合格产品

2、操作人员需经过专业培训，并经考试合格上岗。

3、按要求合理使用。

4、定期对压力容器巡查及安全检验

- 5、安全阀定期检查及检验

##### 问：分析压力容器发生事故的主要原因

答：压力容器爆炸事故原因及预防措施

事故原因：超压，超温，容器局部损坏、安全装置失灵等。

危害：

a．冲击波及其破坏作用：冲击波超压会造成人员伤亡和建筑物的破坏。

b.爆破碎片的破坏作用：致人重伤或死亡，损坏附近的设备和管道，并引起继发事故。

c.介质伤害：介质伤害主要是有毒介质的毒害和高温水汽的烫伤。

d.二次爆炸及燃烧：当容器所盛装的介质为可燃液化气体时，容器破裂爆炸在现场形成大量可燃蒸气，并迅即与空气混合形成可爆性混合气，在扩散中遇明火即形成二次爆炸，常使现场附近变成一片火海，造成重大危害。

预防：

(1)在设计上，应采用合理的结构。

(2)制造，修理、安装、改造时，加强焊接管理，提高焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤；加强材料管理，避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。

(3)加强使用管理，避免操作失误，超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。

- (4)加强检验工作，及时发现缺陷并采取有效措施。

答：造成压力容器事故发生的原因是多方面的，可归纳成以下几点：

①设计方面。压力容器设计不符合标准、规范的要求，采用一些不合理的设计结构；

②制造方面。粗制滥造，焊接质量差：存在气孔、夹渣、未焊透、未熔合等焊接缺陷，焊缝布置不当等；

③安装方面。现场安装时，由于现场条件较差，焊条未烘干就施焊或强力组装等；

④使用方面。不按工艺要求的程度开停车。操作人员不懂专业技术等；

⑤检验、修理方面。不按《压力容器安全技术监察规程》的要求进行定期检验，容器超期服役，擅自修理，容器结构和用途改变等；

⑥安全附件不完善。失去灵、准、稳；

- ⑦企业管理、技术管理混乱。不重视安全生产、无视国家技术法规、无严格的规章制度可循、违章指挥等。

答：我看过些杂志上的文章，统计数据，

使用原因多些，容器本身质量少些

- 杂志是《中国特种设备安全》

##### 问：压力容器爆炸的原因有哪些

- 答：压力容器爆炸属于物理性爆炸，爆炸原因有两种。一、超压爆炸：即使用压力超过容器额定承压能力的爆炸。二、工作压力下爆炸：即容器原承压能力降到使用压力以下的爆炸。超压爆炸因安全泄压装置自动失效而引起。工作压力下爆炸因容器本体缺陷、性能降低而导致。.超压超温2.压力容器有先天性缺陷3.未按规定对压力容器进行定期检验和报废。4.压力容器内腐蚀和容器外腐蚀5.安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够。6.操作人员违章操作7.压力容器同时进入发生化学反应的物质而引发爆炸。

答：压力容器爆炸的危害

：

“爆炸”是指极其迅速的物理的或化学的能量释放过程。压力容器破裂分为物理爆炸现象和化学爆炸现象。所谓物理爆炸现象是容器内高压气体迅速膨胀并以高速释放内在能量。化学爆炸现象还有化学反应高速释放的能量，其爆炸危害程度往往比物理爆炸现象严重。容器破裂时的危害，通常有下列几种：

(1)碎片的破坏作用。

(2)冲击波危害。

(3)有毒介质的毒害。

(4)可燃介质的燃烧及二次空间爆炸危害。

压力容器爆炸原因有两种。

一、超压爆炸：即使用压力超过容器额定承压能力的爆炸。超压爆炸因安全泄压装置自动失效而引起。

二、工作压力下爆炸：即容器原承压能力降到使用压力以下的爆炸。工作压力下爆炸因容器本体缺陷、性能降低而导致。

具体原因有以下几方面：

1.超压超温

2.压力容器有先天性缺陷

3.未按规定对压力容器进行定期检验和报废。

4.压力容器内腐蚀和容器外腐蚀

5.安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够。

6.操作人员违章操作

7.压力容器同时进入发生化学反应的物质而引发爆炸。

预防：

1、购买合格产品

2、操作人员需经过专业培训，并经考试合格上岗。

3、按要求合理使用。

4、定期对压力容器巡查及安全检验

- 5、安全阀定期检查及检验

本文来源: https://www.85lw.cn/article/dee697a3467e30c8b2668f39.html