# 楼梯测量调研报告

##### 问：整体楼梯应该怎么测量？

答：将梯段板和平台板分开计算，在举茄计算及构造上考虑它们相互间的整体作用。

梯段板和平台板都支承于平台梁上，为简化计算，将梯段板和平台板分开档模计算，但在计算及构造上要考虑它们相互间的整体作用。段板计算时，取1m宽的板带作为计算单元，并将板带简化为斜向简支板。

为计算梯段板的内力，将荷载分解为垂直于斜板和平行于斜板的两个分量，平行于斜板的均布荷载使其产生轴力，其值不大，可以忽略。垂直于斜板的荷载分量使其产生弯矩和剪力。

扩展资料：

楼梯测量要求规定：

1、公共建筑楼梯的踏步宽度不应小于280mm，踏步高度不应大于160mm；不应采用无踢面和直角形突缘的踏步；宜在两侧均作扶手；如采用栏杆式楼梯，在栏杆下方宜设置安全阻挡措施。行答缓

2、公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于300mm，踏步高度不宜大于150mm，并不应小于100mm；踏步应防滑；三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手。

3、楼梯天花板的高度（楼阶的前端至天花板的距离）应2米左右为宜，最低不可少于1.8米。楼梯的理想阶高应为15-21厘米，阶面深度为21-27厘米。

- 参考资料来源：

答：测量要求：

1、洞口长×宽：所做楼梯的井口的长度与宽度，用于确定所设计楼梯的步宽、步长等数值；

2、层高：一层地面至二层地面的垂直高度，用于确定所设计楼梯的步高等数值，量尺时应询问业主一楼地面铺装什么地板，楼面铺装什么地板，一般铺装波化砖、大理石、实木地板地面会台高50mm，强化木地板、复合地板抬高20mm-30mm，应减去1、2层地板抬高的高度差距；

3、梁厚：梁厚分出口首哗梁厚及洞口周边梁厚，出口梁厚用于确定楼梯出口固定是否需要做吊装贺含或预埋，洞口周边梁厚用于计算梁底踏步是否碰头。

- 4、量完尺寸后需标记好墙体的分布，如一楼墙分布在哪几个方向、二楼墙分布在哪几个方向，以确定哪几个方禅芹笑向需装扶手。

##### 问：怎样测量楼梯

- 答：此视频由：美宜步败团阁楼楼碰枯稿梯笑孝厂商提供

##### 问：楼梯怎么量尺寸

答：别墅或者自家的楼郑液房，包括复式楼房当中都会安装 楼梯 ，家用楼梯的尺寸是怎么测量的？

一、楼梯怎么量尺寸

1、安装楼梯之前首先需要测量尺寸，这里面就涉及到踏步的测量，可以根据楼梯的水平总长，再加上所铺材料的厚度，加上砂浆的厚度。总体综合，再除以步数斗丛禅，能够得到踏步的宽度是多少。

2、如果想要测量出楼梯的长度，要了解一下楼梯总共的集数，再相应减1，这个数值乘以楼梯的宽度，就能够得到楼梯的长度具体是多少。如果想要计算梯段的高度，与它的楼梯级数以及楼梯级数的高度有关系，两者数据相乘，就能够测量出来尺寸是多少。

二、楼梯尺寸标准是多少

1、上下楼梯最主要的就是要讲究安全系数比较高，有些楼梯爬起空尘来给人一种错觉感，其实是因为楼梯太陡的原因。设计楼梯第1个台阶和最后1个台阶的时候，高度应该与 其他 保持一致.如果需要改变，改变的范围也应该控制在3厘米以内。

2、楼梯最高一级的踏步距离天花板也有一定的高度要求，最起码要达到2米以上，但是也不能够低于1.8米，要不然如果太低了，会给人一种压迫感。

3、楼梯栏杆的间距也要设置合理，两个栏杆之间的距离最起码要达到8厘米，但是也不能够太大。如果超过了12.5厘米，家里有孩子，可能会将头伸到肩颈当中，很可能会发生高空坠落的事故。

4、楼梯的扶手高度是根据人体的高度来决定，基本上要到达腰部，大概是80~90厘米，而扶手的直径设计在5.5~6厘米最好。

- 我总结：楼梯在设计踏步高度、扶手高度等等一系列尺寸的时候，首先需要测量好，而且楼梯的尺寸标准要符合要求，整个楼梯要达到美观度和安全效果。

本文来源: https://www.85lw.cn/article/f34cbd0b3a6f15215a41ec1f.html